Ing.arch. Jitka Šimordová, Pod Vodojemem 4500 , Zlín                                                              duben 2014

Objednatel : 		Obec Ludkovice

Ludkovice č.44

763 41 Biskupice u Luhačovic

ZPRACOVATEL : 			ing.arch. Jitka Šimordová

###### Pod vodojemem 4500

###### 760 01 Zlín

## spolupracovníci :

Dopravní řešení : 	ing. Jiří Bačík

Vodní hospodářství: 	ing. Dagmar Zákravská

Zásobování plynem :	ing. Dagmar Zákravská

Zásobování el.energií:	ing. Karel Lečbych

Digitální zpracování: 	Vojtěch Eichler

ÚSES: 	ARVITA, s.r.o.

## oBSAH  DOKUMENTACE

### AI.TEXTOVÁ  ČÁST

### BI. GRAFICKÁ ČÁST :

BI 1.	Výkres základního členění území

BI 2 	HLAVNÍ VÝKRES

BI 3.	vÝKRES VPS, OPATŘENÍ A ASANACÍ

A I -  TEXTOVÁ ČÁST

A1.- a) Vymezení  zastavěného  území	5

A1 - b.) ZÁKLADNÍ Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	5

B.1.Základní koncepce rozvoje	5

B.2. HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE OBCE	5

A1.-c) Návrh urbanistické koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a  systému sídelní zeleně	6

A.1.- d.) Koncepce veřejné infrastruktury	8

d.1. občanské vybavení a veřejná prostranství	8

d.2. Doprava	9

d.3. Zásobování vodou	9

D.4. Odkanalizování	9

D.5. Zásobování plynem	10

D.6. Zásobování elektrickou energiÍ	10

A.1 - e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, úses , prostupnost krajiny, ochrana před povodněmi, rekreace a dobývání LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN	10

Uspořádání krajiny :	10

V řešeném území jsou vymezeny tyto základní krajinné plochy (zóny):	10

Plochy ÚSES	11

A.1. - f.) STANOVENÍ PodmínEK pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ včetně stanovení podmínek prostorového uspořádání	13

A.1.- g.) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮMA STAVBÁM VYVLASTNIT	21

A.1. - H) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNITPŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A	22

A.1.- I) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ	22

a.1.- J) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI,	22

A.2.– A) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření,	22

A.2.-B) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI	23

A.2.-D) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb	23

A.2.-E) vymezení staveb nazpůsobilých pro zkrácené stavební řízení	23

## A1.- a) Vymezení  zastavěného  území

V grafické části územního plánu je vymezena hranice zastavěného území k datu zpracování návrhu ÚP,tj.k 31.10.2012 Takto je to znázorněno ve výkrese č.BI.1 – Základní členění a výkrese č.BI.2 – Hlavní výkres.

## A1 - b.) ZÁKLADNÍ Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

### B.1.Základní koncepce rozvoje

Koncepce rozvoje území obce je založena na vytvoření předpokladů k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území,se zřetelem na péči o životní prostředí, t.j. zajištění trvale udržitelného rozvoje území.

Územní plán navrhuje :

- zabezpečení udržitelného rozvoje v území. Pod pojmem udržitelný rozvoj se dále chápe vyvážený vztah požadavků kvalitního životního prostředí, sociálních podmínek a podmínek hospodářského rozvoje obce

- koncepci rozvoje území s ohledem na ochranu přírodního a kulturního dědictví, civilizačních hodnot území a ochranu urbanistického, architektonického, kulturního a archeologického dědictví

- vymezení ploch s požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit místního významu nebo s požadavky na obnovu a opětovné využití území v návaznosti na zastavěné území nebo na plochách s minimálním dopadem na krajinu a ochranu ZPF.

## B.2. HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE OBCE

- Jsou stanoveny hlavní rozvojové plochy pro bydlení č. 1-23, občanskou vybavenost č. 24 a drobnou výrobu č.28

- Navržené řešení zajišťuje podmínky pro dobrou prostupnost krajiny i s ohledem na vedení cyklotras a cyklostezek.

- Jsou navrženy plochy pro realizaci chybějících prvků ÚSES a tvorbu krajiny pro udržení rázu harmonické kulturní krajiny

- Je navrženo zachování sídelní struktury s jejím doplněním s ohledem na okolní zástavbu a na krajinu prostorovými regulativy

- Navržené řešení zajišťuje zamezení výstavby do přilehlé krajiny

## A1.-c) Návrh urbanistické koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a  systému sídelní zeleně

c.1.Urbanistická koncepce

Základním cílem územního plánu je zajištění optimálního rozvoje řešeného území a vytvoření podmínek pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Koncepčním předpokladem je respektování charakteristické ucelené zástavby, která je vhodně doplňována tak, aby vznikl urbanizovaný celek. Jako rovnocenné jsou k plochám zastavěným a zastavitelným respektovány a rozvíjeny prvky přírodních systémů ve vztahu obce a krajiny. Rozvoj obce je limitován přírodními podmínkami (konfigurace terénu) a  trasami technického vybavení.

Pro rozvoj obce jsou navrženy následující plochy :

#### Plochy bydlení

Hlavním koncepčním záměrem je vymezit plochy bydlení a tím i nadále podpořit hlavní funkci této obce a zajistit územní koridory pro dobudování dopravní a technické infrastruktury. V rámci koncepce řešení bydlení byly vymezeny plochy proluk a návrhové plochy bezprostředně navazující na stávající zástavbu tam, kde to alespoň částečně umožňuje technická vybavenost sídla. Dále jsou navrženy lokality řešící možnost komplexnější výstavby, kdy bude výstavba záviset na vybudování technické vybavenosti.

#### Plochy veřejných prostranství

Pro technickou obsluhu návrhových ploch zastavitelného území jsou navrženy plochy pro veřejná prostranství s převahou ploch zpevněných č. 26,27 a 29 a dále veřejných prostranství s převahou ploch nezpevněných č.24, 25, která umožní rozvoj sídelní zeleně.

#### Plochy drobné výroby

Pro rozvoj podnikatelských aktivit je navržena plocha drobné výroby č.28, která navazuje na stávající výrobní areál a plochu smíšenou SO.3, čímž bude vytvořena ucelená plocha pro výrobní a podnikatelské aktivity.

#### Plochy technické vybavenosti

Je navrženo zkvalitnění technické infrastruktury obce v souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. V rámci návrhu odkanalizování obce jsou navrženy plochy technické infrastruktury pro vedení kanalizačního  sběrače.

Dle potřeb obce je doplněno vedení a to především v souvislosti s novými návrhovými plochami pro bydlení.

#### Plochy krajinné zeleně

V rámci řešení krajiny v podobě ÚSES a ploch krajinného rázu je navrženo doplnění chybějících lokálních biokoridorů, biocenter a krajinných prvků tak, aby systém ekologické stability byl funkční a současně byla zajištěna ochrana krajiny před erozemi.

c.2. vymezení  zastavitelných  ploch

Do zastavitelných ploch jsou v rámci návrhu územního plánu zařazeny tyto plochy .

| OZN. | FUNKCE | VÝMĚRA | KÓD |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | plocha individuálního bydlení | 0,3962 | BI |
| 6 | plocha individuálního bydlení | 0,3280 | BI |
| 7 | plocha individuálního bydlení | 0,6040 | BI |
| 8 | plocha individuálního bydlení | 0,7682 | BI |
| 9 | plocha individuálního bydlení | 0,1326 | BI |
| 10 | plocha individuálního bydlení | 0,1298 | BI |
| 11 | plocha individuálního bydlení | 0,4910 | BI |
| 12 | plocha individuálního bydlení | 0,1500 | BI |
| 13 | plocha individuálního bydlení | 0,1800 | BI |
| 14 | plocha individuálního bydlení | 0,3874 | BI |
| 15 | plocha individuálního bydlení | 1,1044 | BI |
| 16 | plocha individuálního bydlení | 0,5364 | BI |
| 17 | plocha individuálního bydlení | 1,6797 | BI |
| 18 | plocha individuálního bydlení | 0,6534 | BI |
| 19 | plocha individuálního bydlení | 0,8090 | BI |
| 20 | plocha individuálního bydlení | 0,7422 | BI |
| 21 | plocha individuálního bydlení | 0,3415 | BI |
| 22 | plocha individuálního bydlení | 0,2561 | BI |
| 23 | plocha smíšená obytná vesnická | 0,5412 | SO.3 |
| 24 | plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch | 0,3827 | PZ |
| 25 | plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch | 1,0357 | PZ |
| 26 | plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch |  | PV |
| 27 | plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch | 0,2373 | PV |
| 28 | plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby |  | VD |
| 30 | plocha technické infrastruktury | 0,2236 | T* |
| 31 | plocha technické infrastruktury | 0,1391 | T* |
| 32 | plocha technické infrastruktury | 0,5405 | T* |
| 77 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,0117 | TV |
| 80 | plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch | 0,1366 | PV |
| 84 | plocha individuálního bydlení |  | BI |
| OZN. | FUNKCE | VÝMĚRA | KÓD |
| 82 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,2216 | TV |
| 83 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,0865 | TV |

### C.3. Plochy sídelní zeleně

V územním plánu je sídelní zeleň navržena jako součásti ploch občanského vybavení, ploch veřejných prostranství a  ploch výroby a dopravy, kde má funkci i doprovodnou a ochrannou. Nově je navržena plocha sídelní zeleně č.70 a jako sídelní zeleň bude využívána i návrhová plocha veřejných prostranství s převahou ploch nezpevněných č. 24 a 25.

Tyto plochy zahrnují veřejně přístupné plochy významné pro celou obec.

## A.1.- d.) Koncepce veřejné infrastruktury

### d.1. občanské vybavení a veřejná prostranství

Pro zajištění kvality bydlení a plnohodnotného využití volného času je stávající občanská vybavenost vyhovující.

Pro technickou obsluhu návrhových ploch zastavitelného území jsou navrženy plochy pro veřejná prostranství. Jedná se o plochu č.27, která zajistí technickou obsluhu lokality pro bydlení č.16 a 19, plochu č.26, která zajistí technickou obsluhu ploch bydlení č.7 a 8, a plochu č.80, která zajišťuje obsluhu lokality bydlení č.3.

### d.2. Doprava

Silniční doprava: silnice III. třídy jsou v zastavěné části obce ponechány ve stávajících trasách s možnými místními šířkovými a směrovými úpravami.

Řešení územního plánu vytváří podmínky pro to, aby v navržených plochách pro bydlení byla zabezpečena dostatečné šířka veřejného prostranství, plochy pro silniční dopravu a vedení inženýrských sítí.

Hospodářská doprava: Bude řešena mimo zastavěné území v komplexních pozemkových úpravách.

Pěší doprava: Pěší doprava je vedena v plochách veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch.

### d.3. Zásobování vodou

Navrhované plochy bydlení individuální – plochy 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18 a plocha 20 budou zásobovány pitnou vodou ze stávajících vodovodních řadů I. tlakového pásma.

Navrhované plochy bydlení individuální – plochy 3, 7, 8, 84, 11, 16 a plocha 22 budou zásobovány pitnou vodou z navrhovaných vodovodních řadů I. tlakového pásma.

Navrhovaná plocha bydlení individuální 19 bude zásobována pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řadu II tlakového pásma.

Navrhované plochy bydlení individuální 17 a 21 budou zásobovány pitnou vodou z navrhovaných vodovodních řadů II. tlakového pásma.

Navrhovaná plocha smíšená obytná 23 bude zásobována pitnou vodou z navrhovaného vodovodního řadu I. tlakového pásma.

Navrhovaná plocha výroby 28 bude zásobována pitnou vodou z navrhovaného vodovodního řadu I. tlakového pásma.

### D.4. Odkanalizování

Navrhované plochy bydlení individuální – plochy 16 a 17 budou odkanalizovány oddílným kanalizačním systémem. Dešťové vody z plochy 1 budou zaústěny do navrhovaného zatrubněného úseku bezejmenného pravostranného přítoku Ludkovického potoka. Dešťové vody z ploch 16 a 17 budou zaústěny do navrhovaných stok dešťové kanalizace a spolu s extravilánovými vodami, zachycenými navrhovanými záchytnými příkopy, budou vyústěny do Ludkovického potoka. Splaškové odpadní vody z ploch 16 a 17 budou zaústěny do navrhovaných stok jednotné kanalizace.

Navrhované plochy bydlení individuální - plochy 9, 12 a plocha 13 budou odkanalizovány jednotným kanalizačním systémem. Dešťové vody i splaškové odpadní vody budou zaústěny do stávajících stok jednotné kanalizace.

Navrhované plochy bydlení individuální - plochy 3, 6, 7, 8, 84, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21 a plocha 22 budou odkanalizovány jednotným kanalizačním systémem. Dešťové vody i splaškové odpadní vody budou zaústěny do navrhovaných stok jednotné kanalizace.

Navrhovaná plocha smíšená obytná 23 bude odkanalizována jednotným kanalizačním systémem. Dešťové vody i splaškové odpadní vody budou zaústěny do navrhované stoky jednotné kanalizace.

Navrhovaná plocha výroby 28 bude odkanalizována jednotným kanalizačním systémem. Dešťové vody i splaškové odpadní vody budou zaústěny do navrhované stoky jednotné kanalizace.

### D.5. Zásobování plynem

Navrhované plochy bydlení individuální – plochy 3, 6, 8, 17, 18, 19, 21 a plocha 22 budou zásobovány zemním plynem z navrhovaných STL plynovodních řadů.

Navrhované plochy bydlení individuální – plochy 7, 84, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a plocha 15, budou zásobovány zemním plynem ze stávajících STL plynovodních řadů.

Navrhovaná plocha bydlení individuální 16 bude zásobována zemním plynem částečně ze stávajícího STL plynovodního řadu a částečně z navrhovaného STL plynovodního řadu.

Navrhovaná plocha bydlení individuální 20 nebude zemním plynem zásobována.

Navrhovaná plocha smíšená obytná 23 bude zásobována zemním plynem z navrhovaného STL plynovodního řadu.

Navrhovaná plocha výroby 28 bude v případě potřeby zásobována zemním plynem z navrhovaného STL plynovodního řadu.

### D.6. Zásobování elektrickou energiÍ

Pro zásobování návrhové plochy bydlení č. 16 a 17 bude zajištění elektrické energie  řešeno z nové trasy VN22 kV (č.39) a trafostanice Ludkovice - východ.

¨

### D7.. tabulka nezastavitelných ploch v rámci technické infrastruktury

| OZN. | FUNKCE | VÝMĚRA | KÓD |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,0267 | TV |
| 34 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,0668 | TV |
| 35 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,0099 | TV |
| 36 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,2925 | TV |
| 37 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,0442 | TV |
| 38 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,6309 | TV |
| 39 | plocha technické infrastruktury - energetika | 0,5693 | TE |
| 74 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,0254 | TV |
| 75 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,1100 | TV |
| 76 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,0420 | TV |
| 78 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 1,4592 | TV |
| 79 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,0240 | TV |

## A.1 - e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, úses , prostupnost krajiny, ochrana před povodněmi, rekreace a dobývání LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

### Uspořádání krajiny :

### V řešeném území jsou vymezeny tyto základní krajinné plochy (zóny):

- plochy zemědělské - plochy zemědělského půdního fondu s převažujícím zemědělským využitím, včetně pozemků staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemků související dopravní a technické infrastruktury.

- plochy lesní - lesní porosty v souvislých celcích, případně i izolované lesní segmenty v zemědělsky využívané krajině plnící hospodářskou a ekologicko stabilizační a funkci včetně pozemků staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemků související dopravní a technické infrastruktury.

- plochy přírodní (plochy biocenter, které jsou prvky územního systému ekologické stability)

- plochy krajinné zeleně (plochy pro biokoridory, které jsou prvky územního systému ekologické stability, ostatní plochy nelesní a krajinotovorné zeleně a plochy pro protierozní opatření na ZPF).

- plochy vodní a vodohospodářské (pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití).

### Plochy ÚSES

V rámci řešení krajiny v podobě ÚSES a ploch krajinného rázu je navrženo doplnění chybějících lokálních biokoridorů, biocenter a krajinných prvků tak, aby systém ekologické stability byl funkční – plochy krajinné zeleně č.40-69 a plochy přírodní č.71-73.

#### Tabulka ploch nezastavitelných

| OZN. | FUNKCE | VÝMĚRA | KÓD |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | plocha krajinné zeleně | 0,2710 | K |
| 41 | plocha krajinné zeleně | 0,1234 | K |
| 42 | plocha krajinné zeleně | 0,1053 | K |
| 43 | plocha krajinné zeleně | 0,3570 | K |
| 44 | plocha krajinné zeleně | 0,4553 | K |
| 45 | plocha krajinné zeleně | 0,3752 | K |
| 46 | plocha krajinné zeleně | 0,0707 | K |
| 47 | plocha krajinné zeleně | 0,2713 | K |
| 48 | plocha krajinné zeleně | 0,1449 | K |
| 49 | plocha krajinné zeleně | 0,0997 | K |
| 50 | plocha krajinné zeleně | 0,0179 | K |
| 51 | plocha krajinné zeleně | 0,0690 | K |
| 52 | plocha krajinné zeleně | 0,0158 | K |
| 53 | plocha krajinné zeleně | 0,0874 | K |
| 54 | plocha krajinné zeleně | 0,0302 | K |
| 55 | plocha krajinné zeleně | 0,1442 | K |
| 56 | plocha krajinné zeleně | 0,0529 | K |
| 57 | plocha krajinné zeleně | 0,3192 | K |
| 58 | plocha krajinné zeleně | 0,0250 | K |
| 59 | plocha krajinné zeleně | 0,0406 | K |
| 60 | plocha krajinné zeleně | 0,0266 | K |
| 61 | plocha krajinné zeleně | 0,0147 | K |
| 62 | plocha krajinné zeleně | 0,1855 | K |
| 63 | plocha krajinné zeleně | 0,0667 | K |
| OZN. | FUNKCE | VÝMĚRA | KÓD |
| 64 | plocha krajinné zeleně | 0,3135 | K |
| 65 | plocha krajinné zeleně | 0,2384 | K |
| 66 | plocha krajinné zeleně | 1,0063 | K |
| 67 | plocha krajinné zeleně | 0,0551 | K |
| 68 | plocha krajinné zeleně | 0,2116 | K |
| 69 | plocha krajinné zeleně | 0,1589 | K |
| 70 | plocha sídelní zeleně | 0,1487 | Z* |
| 71 | plocha přírodní | 1,3164 | P |
| 72 | plocha přírodní | 1,4192 | P |
| 73 | plocha přírodní | 0,0243 | P |
| 81 | plocha krajinné zeleně | 0,1288 | K |

## A.1. - f.) STANOVENÍ PodmínEK pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ včetně stanovení podmínek prostorového uspořádání

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy individuálního bydlení (Bi) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné plochy zastavitelné: Lokalita č.3,6-22, 84 |
| Hlavní využití | bydlení individuální |
| Přípustné | živnostenská činnost neovlivňující negativně bydlení služby neovlivňující negativně bydlení sportoviště, dětská hřiště související dopravní a technická infrastruktura plochy souvisejících veřejných prostranství chovatelství a pěstitelství |
| Prostorové uspořádání : | výšková hladina zástavby bude vždy přizpůsobena zástavbě okolní a bude respektovat okolní krajinu |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy pro bydlení hromadné ( BH) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | bydlení v bytových domech |
| Přípustné | drobná občanská vybavenost a služby sportoviště, dětská hřiště dopravní a technické infrastruktura veřejná prostranství |
| Prostorové uspořádání : | výška zástavby: maximálně 4 nadzemní podlaží a podkroví |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | PLOCHY REKREACE RODINNÉ (RI) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | rodinná rekreace |
| Přípustné | související dopravní a technické infrastruktura veřejná prostranství sportoviště, dětská hřiště |
| Prostorové uspořádání : | výšková hladina zástavby bude respektovat okolní krajinu |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy Občanského vybavení veřejné vybavenosti ( ov) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | občanská vybavenost pro správu a obslužné činnosti |
| Přípustné | drobná výroba, služby doprovodná zeleň veřejná prostranství související technická infrastruktura související dopravní infrastruktura v omezeném rozsahu doplňkové bydlení |
| Prostorové uspořádání : | výšková hladina zástavby bude vždy přizpůsobena zástavbě okolní a bude respektovat okolní krajinu |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy občanské vybavenosti - veřejných pohřebiš´t (oH) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | plochy hřbitovů |
| Přípustné | doprovodná zeleň plochy souvisejících veřejných prostranství související dopravní a technická infrastruktura související služby s hlavním využitím |
| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport (os) |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | tělovýchova a sport |
| Přípustné | doprovodná zeleň plochy souvisejících veřejných prostranství související dopravní a technická infrastruktura související služby s provozováním sportovní činnosti hromadná parkoviště v omezeném rozsahu doplňkové bydlení |
| Prostorové uspořádání : | výšková hladina zástavby bude vždy přizpůsobena zástavbě okolní a bude respektovat okolní krajinu |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy Občanského vybavení -komerční zařízení ( oK) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | občanská vybavenost komerčního charakteru |
| Přípustné | doprovodná zeleň plochy souvisejících veřejných prostranství související dopravní a technická infrastruktura služby komerčního charakteru v omezeném rozsahu doplňkové bydlení |
| Prostorové uspořádání : | výšková hladina zástavby bude vždy přizpůsobena zástavbě okolní a bude respektovat okolní krajinu |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy veřejných prostranství s převahou ploch zpevněných (PV) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné plochy zastavitelné: Lokalita č.26,27,29,80 |
| Hlavní využití | veřejná prostranství |
| Přípustné | dopravní a technická infrastruktura veřejná, doprovodná a izolační zeleň |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy veřejných prostranství s převahou ploch NEzpevněných (PZ) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné plochy zastavitelné : Lokalita č.24,25 |
| Hlavní využití | veřejná prostranství, veřejná zeleň |
| Přípustné | liniová pěší dopravní infrastruktura technická infrastruktura parky, sídlištní a rekreační zeleň dětská hřiště drobné vodní prvky a drobná architektura |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby (VD) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné plochy zastavitelné : Lokalita č. 28 |
| Hlavní využití | drobná výroba a služby |
| Přípustné | zemědělská výroba doprovodná zeleň související dopravní a technická infrastruktura sklady ve zvlášť odůvodněných případech bydlení |
| Prostorové uspořádání : | bude respektována výšková hladina okolní zástavby |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy pro výrobu specifickou(VX) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | zařízení pro skladovaní zemědělské výroby mimo zastavěné území |
| Přípustné | sídelní zeleň technická infrastruktura dopravní infrastruktura |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy pro průmyslovou výrobu (VP) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | zařízení pro průmyslovou výrobu |
| Přípustné | podniková administrativa sklady a pomocné provozy doprovodná zeleň dopravní a technická infrastruktura čerpací stanice a služby pro motoristy |
| Prostorové uspořádání : | výšková hladina zástavby bude odpovídat účelu, ke kterému bude stavba sloužit tak, aby negativně nenarušovala okolí |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochypro smíšené obytné vesnické (so.3)) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plocha zastavitelné : Lokalita č.23 |
| Hlavní využití | bydlení |
| Přípustné | drobná a zemědělská výroba služby dopravní a technické infrastruktura veřejná prostranství |
| Prostorové uspořádání : | výšková hladina zástavby bude respektovat okolní zástavbu |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy technické infrastuktury vodní hospodářství (tV) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné plochy nezastavitelné : Lokalita č.33-38, 74-79, plochy zastavitelné : Lokalita č.82,83 |
| Hlavní využití | zařízení pro zabezpečování zásobování vodou zařízení sloužící pro odvádění a likvidaci dešťových a odpadních vod |
| Přípustné | dopravní a technická infrastruktura doprovodná zeleň |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy technické infrastuktury energetika (te) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy nezastavitelné: Lokalita č.39 |
| Hlavní využití | zařízení pro zabezpečování zásobování plynem zařízení sloužící pro vedení el. energie |
| Přípustné | dopravní a technická infrastruktura doprovodná zeleň |
| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy pro silniční dopravu (ds) |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | silniční doprava |
| Přípustné | související technická infrastruktura doprovodná zeleň protihluková opatření |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy dopraní infrastruktury (d) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | ostatní doprava |
| Přípustné | související technická infrastruktura doprovodná zeleň |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy technické infrastuktury (t*) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavitelné : Lokalita č.30-32 |
| Hlavní využití | zařízení sloužící pro odvádění a likvidaci dešťových a povrchových vod |
| Přípustné | související dopravní infrastruktura doprovodná zeleň |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy vodních toků (WT) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | pozemky vodních ploch a toků |
| Přípustné | související dopravní a technická infrastruktura doprovodná zeleň vodohospodářské zařízení územní systém ekologické stability |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy vodohospodářské (Wp) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | plochy pro vodohospodářská zařízení |
| Přípustné | související dopravní a technická infrastruktura doprovodná zeleň |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy lesní (l) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy nezastavěné plochy zastavitelné |
| Hlavní využití | lesy |
| Přípustné | související dopravní a technická infrastruktura zařízení lesního hospodářství územní systém ekologické stability |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy přírodní (P) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy nezastavěné plochy nezastavitelné: lokalita č.71-73 |
| Hlavní využití | plochy přírodní |
| Přípustné | související dopravní a technická infrastruktura územní systém ekologické stability vodní toky les |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy zemědělské (z) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy nezastavěné |
| Hlavní využití | plochy zemědělské |
| Přípustné | související technická infrastruktura související dopravní infrastruktura krajinná zeleň zařízení a jiná opatření k výhradně zemědělskému využití |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | Plochy krajinné zeleně (k) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy nezastavěné plochy nezastavitelné: Lokalita č.40-69,81 |
| Hlavní využití | krajinná zeleň prvky územního systému ekologické stability. |
| Přípustné | související dopravní a technická infrastruktura |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ(Z*) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy nezastavěné plochy nezastavitelné : Lokalita č.70 |
| Hlavní využití | sídelní zeleň |
| Přípustné | související dopravní a technická infrastruktura vodní toky a plochy |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (S*) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy nezastavěné |
| Hlavní využití | plochy zemědělské a plochy krajinné zeleně |
| Přípustné | související dopravní a technická infrastruktura vodní toky a plochy |

## A.1.- g.) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮMA STAVBÁM VYVLASTNIT

| VPS_VPO_označení | plocha_ID | vyvlastnění |
| --- | --- | --- |
| T*1 | 30 | + |
| T*1 | 31 | + |
| T*1 | 32 | + |
| TV1 | 36 | + |
| TV1 | 38 | + |
| TV1 | 74 | + |
| TV1 | 76 | + |
| TV1 | 77 | + |
| TV1 | 78 | + |
| TV1 | 79 | + |
| TV1 | 82 | + |
| TV1 | 83 | + |
| TV2 | 33 | + |
| U1 | 63 | + |
| U1 | 64 | + |
| U1 | 65 | + |
| U1 | 74 | + |
| U1 | 77 | + |
| U1 | 79 | + |
| U2 | 71 | + |
| U2 | 72 | + |
| U3 | 52 | + |
| U3 | 53 | + |
| U3 | 54 | + |
| U3 | 55 | + |
| U3 | 56 | + |
| U3 | 57 | + |
| U3 | 58 | + |
| U3 | 59 | + |
| U3 | 60 | + |
| U3 | 61 | + |
| U4 | 46 | + |
| U4 | 47 | + |
| U4 | 62 | + |
| U5 | 73 | + |
| U6 | 48 | + |
| U6 | 49 | + |
| VPS_VPO_označení | plocha_ID | vyvlastnění |
| U6 | 50 | + |
| U6 | 51 | + |
| U6 | 70 | + |
| U7 | 69 | + |
| U8 | 66 | + |
| U8 | 67 | + |
| U8 | 68 | + |

## A.1. - H) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNITPŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

Územní plán nenavrhuje

## A.1.- I) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ

Územní plán nenavrhuje.

## a.1.- J) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI,

ÚP Ludkovice má 23 stran textu, 3 výkresy.

## A.2.– A) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření,

Územní plán nenavrhuje.

## A.2.-B) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

K podrobnějšímu prověření jsou vymezeny následující plochy. Stanovenou lhůtou se rozumí vložení dat o dané studii do evidence územně plánovací činnosti.

| Ozn. | ID plochy | Popis plochy | Podmínky zpracování | výměra | prověření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US1 | 7 | Individuální bydlení | Územní studie prověří možnosti funkčního uspořádání a způsobu zástavby včetně zajištění její dopravní a technické obsluhy | 0,6040 | Lhůta je do konce roku 2018 |
| US1 | 8 | Individuální bydlení | Územní studie prověří možnosti funkčního uspořádání a způsobu zástavby včetně zajištění její dopravní a technické obsluhy | 0,7682 | Lhůta je do konce roku 2018 |
| US2 | 17 | Individuální bydlení | Územní studie prověří možnosti funkčního uspořádání a způsobu zástavby včetně zajištění její dopravní a technické obsluhy | 2,1858 | Lhůta je do konce roku 2018 |

## A.2.-C) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU

Územní plán nenavrhuje

## A.2.-D) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb

Územní plán nenavrhuje

## A.2.-E) vymezení staveb nazpůsobilých pro zkrácené stavební řízení

Územní plán nenavrhuje